## Slide 1: Zkoušky z myslivosti
VI. skupina – Lovecké zbraně a střelivo

## Slide 2: Lovecké zbraně a jejich rozdělení
Obecné rozdělení zbraní
  Úderné (kyj, klín, bumerang)
  Chladné (nůž, oštěp, kopí, sekáč)
  Střelné
    Mechanické (luk, kuše balista)
    Plynové (vzduchovka, plynovka)
    Palné (brokovnice, kulovnice, kombinovaná, malorážka, flobertka)
Lovecká zbraň
  Dlouhá palná zbraň určená k lovu zvěře s definovaným výkonem
  Chladná zbraň používaná jako pracovní nástroj

## Slide 3: Rozdělení loveckých zbraní podle počtu a uspořádání hlavní
Brokové
  Jednuška, dvojka, broková kozlice, brokový troják
Kulové
  Jednuška (jednohlavňová kulovnice), dvoják, kulová kozlice, kulový troják
Kombinované
  Obojetnice, kulobroková kozlice, troják, trojče, dvojákový troják, čtyřče

## Slide 4: Rozdělení loveckých zbraní podle používaného střeliva
Základní skupiny
  Brokovnice
  Kulovnice
  Zbraně s okrajovým zápalem
Použití
  Brokovnice – drobná, černá, šelmy, sport
  Kulovnice – spárkatá, šelmy, trofejová pernatá
  Okrajový zápal – pernatá, malé šelmy, výcvik

## Slide 5: Opakovací lovecké zbraně
Větší počet nábojů
  Vyjímatelný zásobník
  Schránka
  Trubkový zásobník
Princip opakování
  Otočný závěr – uzamčení ozuby
  Přímotažný závěr – uzamčení závorou, závorníkem
Ovládání
  Klika
  Předpažbí
  Samonabíjecí – tlak plynů

## Slide 6: Samonabíjecí lovecké zbraně
Opakovací zbraň se samočinným přebíjením
Jeden výstřel/jeden stisk spouště
Nesprávné označení „automaty“
Kulovnice i brokovnice
Přebíjení zpětným tlakem povýstřelových plynů
Přímotažné závěry
  Uzamčené - závora (závorník)
  Uzavřené – pouze tlak pružiny (malorážky)
Různé typy zásobníků
Náročnější na čištění
Volba vhodného střeliva (rozměry, tlak)
Legislativa – max. dva náboje mimo komoru

## Slide 7: Lovecké zbraně s lůžkovým závěrem
Brokovnice, kulovnice, kombinované zbraně
Sklopné hlavně
Ovládání – nejčastěji temenní klička
Baskule – pažba spojená se závěrem, zámky
Zámky
  Bicí ústrojí na jednom nosném prvku
  Postranní a lůžkové
  Holland & Holland, Anson & Deeley, Blitz

## Slide 8: Hlavní části kulovnice
Hlavní
  Hlaveň
  Závěr – bicí ústrojí, vytahovač, uzamykací ozuby, ev. závorník
  Pouzdro závěru – pojistka, vyhazovač, schránka
Ostatní
  Pažba, mířidla, spoušťový, pojistkový a podávací mechanismus, napínáček, vyhazovač, příslušenství

## Slide 9: Hlavní části brokovnice
Hlavní
  Hlaveň
  Baskule – hák, čep, pojistný, bicí, spoušťový mechanismus, zámky, lůžko, uzamykací prvky, klička, přepínač pořadí hlavní
  Pažba a předpažbí
Ostatní
  Mířidla
  Příslušenství (botka, poutka, patka)

## Slide 10: Hlavně loveckých zbraní
Kulovnice
  Komora, přechodový kužel, vývrt, ústí
  Vývrt – pole, drážky, stoupání
Brokovnice
  Nábojová komora, přechodový kužel, hladký vývrt, choke, ústí, vytahovač, vyhazovač
  Zahrdlení (choke)
    Sražení brokového shluku, zpomalení zátky
    Pevné, výměnné, paradox
    Plné, poloviční, čtvrtinové, otevřené, cylidrické

## Slide 11: Pažby loveckých zbraní
Stěžejní z hlediska míření
  Délka, lomení, vyhnutí
Části
  Hlaviště, botka, hřbet, krk, pistolová rukojeť, lícnice
Kulovnice
  Jednotná (polopažbená, celopažbená)
Zbraně s lůžkovým závěrem
  Dělená (pažba a předpažbí)
Tvar pažby
  Anglická, americká, francouzská, německá, bavorská, Monte Carlo
Materiál – buk, ořech, plast

## Slide 12: Spoušťové a bicí mechanismy, napínáčky
Lučík, jazýček
Spoušť
  Jednospoušť, přepínání pořadí spouštění
  Dvojitá spoušť
Odpor spouště a délka chodu
Bicí ústrojí
  Odsuvné závěry – úderník s vinutou pružinou v ose závěru
  Lůžkové závěry – kladívko (kohoutek), zápalník, plochá pružina
Napínáčky
  Francouzský a německý
  Bezpečnost při používání

## Slide 13: Pojistky zbraní
Pojistka
  Blok spouště nebo bicího mechanismu
Požadavky
  Bezhlučnost
  Spolehlivost
  Zřetelné vyznačení polohy, výstražníky
Blokování
  Spouště
  Bicího kladívka
  Úderníku
Provedení
  Krk pažby
  Závěr, pouzdro závěru
  Lučík, čep spouště

## Slide 14: Mířidla a zaměřovače
Mechanická
  Kulovnice
    Muška
    Hledí
  Brokovnice
    Hlavňová lišta
    Muška
  Naháňková mířidla
Dioptrická (zejména sportovní zbraně)
Optická

## Slide 15: Optické přístroje
Zaměřovací dalekohledy
Pozorovací optika – binokulár, spektiv
Označování – např. 7×50
Kolimátory, naháňkové puškohledy
Přístroje pro noční vidění, podsvícení osnovy
Digitální a termovizní přístroje
Zorné pole, paralaxa, dálkoměr
Výstupní pupila, výkon za šera
Volba a údržba optiky

## Slide 16: Přístroje pro noční vidění, elektronické a jiné pomůcky
Pozorovací i zaměřovací
Noktovizory
  Zbytkové světlo, chemická reakce
  Několik generací
Termovize
Digitální přístroje
Provedení
  Individuální konstrukce
  Předsádky a zasádky
Dálkoměry
Integrované digitální kamery
Fotopasti, časové spínače (hodiny), detektory pohybu

## Slide 17: Montáže zaměřovacích dalekohledů
Požadavky
  Tuhost
  Spolehlivost ukotvení
  Zachování nástřelu při sejmutí
  Přiměřená výška
Problémy
  Plovoucí zásahy
  Tečení za studena
Typy
  Klapková
  Násuvná
  Weaver (Picatinny)
  Schwenk

## Slide 18: Náboje pro kulovnice
Nábojnice, střela, prachová náplň
Nábojnice
  Válcovitá, kuželová, lahvicovitá (s krčkem a dosedacím kuželem)
  Drážka, rozšířený okraj, dosedací nákružek
  Okrajový a středový zápal
  Zápalka (Boxer, Berdan), zátravka
Střela, zaškrcení, výtahová síla
Prach – bezdýmný, různé typy, kontrolované hoření
Volba střeliva a skladování

## Slide 19: Ráže loveckých kulovnic
Anglo-americký systém
  Průměr střely (tisíciny palce)
  Další údaje (Rem,…)
Evropský systém
  Průměr střely (mm)
  Délka nábojnice
  Další údaj (J,R,S)
Trendy
  Vyšší výkon (Mag.)
  Vyšší rychlost
  Vyšší hmotnost (g, gr)
Informativní srovnání
americké | evropské
22 LR | malorážkový dlouhý
22 Short | malorážkový krátký
222 Remington | 5,6 x 43
223 Remington | 5,6 x 45
22 Savage | 5,6 x 52 R
243 Winchester | 6,2 x 51
270 Winchester | 6,9 x 64
308 Winchester | 7,62 x 51
30 – 30 Winchester | 7,62 x 51 R
303 British | 7,7 x 56 R
30 – 06 Spr. | 7,62 x 63
.300 Win. Mgn. | 7,62 x 66

## Slide 20: Střely pro kulovnice
Provedení
  Poloplášťové, se střižnou hranou
  Celoplášťové
  Tříštivé, s krytkou
  Celoolověné
  Monolitické – alternativní materiály
  Dvojjaderné, s řízeným rozkladem
Tvar
  Kulovitý
  Ogivální
  Biogivální
Šokový párový účinek, střelný kanál, kmitající kaverna

## Slide 21: Náboje pro brokovnice
Nábojnice, prachová náplň, zátka (kontejner), střela, uzavírka
Nábojnice
  Plášť (papír, plast)
  Kování
  Zápalka, zátravka
  Plastový toulec
Prach (bezdýmný), plstěná zátka
Plastový kontejner (zvýšení krytí, ochrana hlavně)
Uzavírka (papírová, plastová) nebo prolis
Výběr střeliva a skladování

## Slide 22: Ráže loveckých brokovnic
Průměr hlavně
  Obvykle 12, 16, 20
  Odpovídá počtu kulí z 1 anglické libry olova
Délka nábojnice
  Nejčastěji 65, 70, 76 mm
Další označení na nábojnici
  Průměr broků (v mm a národním číslování)
  Hmotnost brokové navážky
  Další vlastnosti střeliva (Mag.)
  Konstrukční a obchodní označení (např. Fortuna)
  Materiál broků, určení (steel, skeet aj.)

## Slide 23: Střely pro brokovnice
Hromadná
  Náplň obvykle od 24 g do 36 g (50 g u Mag.)
  Materiál - olovo (přísady), ocel, zinek – výhody, nevýhody
  Číslování a dolet (účinný a bezpečnostní)
Jednotná
  Problém stabilizace
  Sférické, Brenneke, Slug, S-Ball Plastic
  Šípovitá konstrukce, podkaliberní, Ideal
  Použití a účinný dostřel
  Nedostatky a výhody

## Slide 24: Bezolovnaté a nestandardní střely
Důvody
  Ekologie
  Kontaminace zvěřiny olovem
Nevýhody
  Nízká specifická hmotnost
  Nízká ranivost
  Zhoršená balistika a dostřel
  Namáhání hlavně
Kulové
  Kompozitní materiál (tombak, měď), plášť (zinek)
  Řízená deformace střely
Brokové
  Ocel, zinek, vizmut

## Slide 25: Zápalky a střelné prachy
Zápal
  Okrajový – malorážky, flobertky
  Středový
    Berdan, Boxer, Gevelot – vnější a vnitřní kovadlinka
Střelný prach
  Černý (dýmný) - historie
  Bezdýmný
    Jednosložkový - nitrocelulózový
    Dvousložkový - nitroglycerinový s přísadami aj.
  Kontrolované hoření
  Různé vlastnosti podle různých výrobců
  Nezaměnit prach pro brokové a kulové náboje!

## Slide 26: Přebíjení střeliva
Pro vlastní potřebu
Standardní i individuální laborace
Znalost balistických tabulek
Speciální pomůcky a nástroje
  Brokový náboj
    Výměna zápalky, prachová náplň, zátka, broky, uzavírka, kalibrační kroužek
  Kulový náboj
    Matrice, zápalka, prachová náplň, střela, stažení krčku

## Slide 27: Balistika kulového výstřelu
Vnitřní a přechodová
  Zápal, překonání výtahové síly
  Prostup hlavní, rotace, rázové kmity
  Úsťová rychlost, úsťový tlak, zpětný ráz
Vnější balistika
  Záměrná, náměrná, úhel zdvihu, výstřelná
  Balistická křivka, převýšení,
  Stabilizace rotací, derivace
  Nástřelná vzdálenost, ONV

## Slide 28: Střední zásad a rozptyl kulovnice
Střední zásah
  Těžiště rozptylového obrazce
  Grafické metoda
    Svislá a vodorovná osa – rozdělení zásahů na poloviny
  Metoda úseček
    První dva zásahy – střed
    Střed s třetím zásahem – jedna třetina blíž středu
    Pokračujeme stejně – čtvrtiny, pětiny,…
Rozptyl – maximální vzdálenost zásahů v obrazci
  Obvykle na vzdálenost 100 m, 5 výstřelů
Čím více zásahů, tím přesnější

## Slide 29: Balistika brokového výstřelu
Vnitřní a přechodová
  Zápal, překonání výtahové síly
  Prostup hlavní, klínování broků
  Zahrdlení
    Sražení brokového shluku
    Zpomalení zátky
Vnější
  Jádro brokového shluku – délka, šířka
  Opožděné a předbíhající broky
  Pokles rychlosti
  Balistické zakřivení
  Krytí, střední zásah, účinný a maximální dostřel

## Slide 30: Krytí brokovnice
Hustota broků v terči
Broky 3,5 mm, vzdálenost 35 m
Terč – kruh s průměrem 75 cm, černý střed
K=M/N×100 (%)
  M – počet broků v náboji, N – počet broků v terči
Střední zásah
  Odhad v místě největšího počtu zásahů
  Rozdělení shluku na svislou a vodorovnou polovinu počtu
Průměr z 5 výstřelů

## Slide 31: Dostřel loveckých zbraní
Myslivecká vzdálenost
  Brokovnice: 35 - 40 m, jednotná střela 50 m
  Kulovnice: 150 m srnčí, 200 m velká zvěř
  Malorážka: 50 m
Bezpečnostní vzdálenost
  Brokovnice: průměr broků × 100 m, jednotná střela 1500 m
  Kulovnice: 3500 – 5000 m
  Malorážka: 1500 – 2000 m

## Slide 32: Nastřelování zbraní
Balistické tabulky, ONV
Brokovnice – ověření středního zásahu
Kulovnice
  Sestavení zbraně a optiky
  Stanovení středního zásahu
  Korekce mířidel
  Ověřovací výstřel
Ověření – střelec osobně
Nastřelování – vsedě, v klidu, podepřená zbraň
Nastřelovací stolice, schválená střelnice

## Slide 33: Lovecká střelba v praxi
Střelba pouze na dokonale obeznaný cíl
Statický cíl
  Opora (ideální) nebo „volná ruka“
  Pevný úchop zbraně, srovnání mířidel a cíle
  Plynulé spouštění
  Pozor – překážky v dráze střely, střelba k horizontu
Pohyblivý cíl
  Zbraň v ponosu nebo v loveckém postoji
  Předsazení
    Úhel pohybu vůči střelci
    Rychlost střely (brokovnice-kulovnice)
  Plynulý pohyb s cílem
  Plynulé spuštění
  Ideální míření oběma očima

## Slide 34: Volba lovecké zbraně a střeliva
Podmínky lovu
  Lovená zvěř
  Přírodní podmínky
  Počasí
  Předpokládaná vzdálenost střelby
  Způsob lovu
  Možnost opakování rány
  Předpokládaný výřad
  Vlastní zkušenost

## Slide 35: Údržba loveckých zbraní
Speciální oleje, emulze a čistící prostředky
Kovové součásti
  Koroze
  Hladký chod
Dřevo
  Impregnace
Optika
  Nečistoty, ochrana antireflexních vrstev
Vývrt hlavně
  Po výstřelu, extrémním počasí
  Čistící olej, působení
  Výtěr (koudel, hrubší látka, kartáček)
  Olej (kartáček)
  Ochrana ústí hlavně

## Slide 36: Zkoušení zbraní
C.I.P.
  Mezinárodní stálá komise pro zkoušení ručních palných zbraní pro civilní potřebu
Posouzení stavu materiálu, tuhosti závěrů
Měření tolerancí rozměrů
Tormentační zkouška
Zkušební značka a dvojčíslí (rok zkoušky)
Kulovnice – na pevné součásti zbraně
Zbraně s lůžkovým závěrem – na baskuli i hlavni

## Slide 37: Chladné zbraně v myslivecké praxi
Pracovní nástroje, estetické doplňky
Nože
  Pevné zavazáky
    Klasický středoevropský, finský, bowie
  Skinnery
  Zavírací víceúčelové
    Pojistka, pilka, páráček, další nástroje
Sekáče
Tesáky
Lovecké oštěpy

## Slide 38: Střelné zbraně vzduchové, plynové a mechanické
Luk, kuše
  Mechanické zbraně
  Speciální lovecké šípy
  Klub lovecké lukostřelby při ČMMJ
  ČR – legislativní omezení
Vzduchovky
  Tlak plynu stlačeného pístem a pružinou
Plynovky
  Natlakovaná nádobka, stlačený CO2
  Diabolo, broky, šipky
Cvičná střelba, narkotizační pušky

## Slide 39: Lovecké sportovní disciplíny
Kulové – 100 m, 50 m (malorážka, redukce terčů)
  Stabilní
    Liška, srnec, kamzík, kňour
  Průsek
    Kňour, liška
  LK4, LK4M
Brokové
  Lovecké kolo, skeet
  Trap, americký trap
  Vysoká věž
  Parkur
  Zajíc na průseku
Kombinované
  Lovecký desetiboj

## Slide 40: Historický vývoj zbraní
Zbraně úderné, vrhací, mechanické
Palné zbraně
  Předovky
    Zámek doutnákový, kolečkový, křesadlový, perkusní
  Jehlovky
  Lefaucheux (1832)
  Flobert (1845)
  Berdan, Boxer, Gevelot (po 1860)
  Opakovací zbraně (po 1880)
  Lankasterka-korunovka-hamerleska

## Slide 41: Doklady související se zbraní
Držení, nošení
  Zbrojní průkaz
  Průkaz zbraně
  (Lovecký lístek, povolenka k lovu, doklad o pojištění)
Pořizování
  Zbraně kategorie C
    Nákup na zbrojní průkaz
    Ohlášení a evidence na Policii ČR
  Zbraně kategorie B
    Nákupní povolení – Policie ČR

## Slide 42: Bezpečnost při manipulaci se zbraní
Vždy obezřetně
Nikdy alkohol
Počítat s tím, že je nabitá
Nemířit ve směru osob, budov, dopravních prostředků
Nenechat bez dozoru
Nepředat neoprávněné osobě
Odkládat vždy vybitou
Při převzetí přesvědčit, zda není nabitá
Vybíjet přes překážky
Levé rameno, hlaveň nahoru nebo dolů
Nepoužívat zbraň se závadou ani neznámé střelivo
S nabitou zbraní nikdy do místnosti
Nabíjíme v případě nutnosti, hlaveň bezpečným směrem, pohybem pažby
Odjišťujeme před střelbou, ihned zajistíme
Dbáme i o vlastní bezpečnost

## Slide 43: Bezpečnost při střelbě v honitbě a na střelnici
Obecné
  Pouze tam, kam je vidět, na obeznanou zvěř
  Zohlednit terén, vegetaci, pohyb lidí, horizont
  Počítáme s odrazem střely
  Selhání – ve směru střelby, vyčkáme několik vteřin
Společný lov
  Počítat s pohybem více lidí a psů
  Nemířit ani netáhnout přes řadu
  Nestřílet do leče
  Přesně vymezit bezpečný směr střelby na stanovišti
  Nabíjíme a vybíjíme na stanovišti
  Uložení zbraní během poslední leče
Osamělý lov
  Nabíjení, zajišťování zbraně, aktivace napínáčku
  Průvodce – vedle sebe, neohrožovat se navzájem zbraní
Střelnice
  Bez řemenu
  Nabíjíme na stanovišti
  Poruchu hlásíme zvednutím ruky
  Ochranné pomůcky

## Slide 44: Bezpečnost při ukládání a přepravě zbraní
Při přepravě a uložení vždy vybít
Uložení podle Zákona o zbraních a střelivu
  Do 2 ks vhodně zabezpečené
  Do 10 ks předepsaný trezor
  Nad 10 ks elektronické zabezpečení
Automobil není trezor
Přeprava – stav vylučující okamžité použití
Veřejné prostředky – pevný obal
Zbraň vždy pod dohledem

## Slide 45: První pomoc při masívním krvácení
Vždy voláme záchrannou službu
Tepenné
  Světlejší krev vystřikuje
  Život ohrožující
  Okamžité zastavení
    Ruka do rány, tlakový bod
    Tlakový obvaz, škrtidlo (čas zaškrcení)
Žilné
  Tmavší krev vytéká
  Tlakový obvaz, končetina do horní polohy
Ostatní
  Vlásečnicové – krycí obvaz
  Z tělních otvorů – savý materiál

## Slide 46: První pomoc při poruchách dýchání a zástavě srdeční činnosti
Život ohrožující, volat záchrannou službu
Zástava
  Přímá masáž srdce do příjezdu lékaře
  Stlačení středu hrudníku na hrudní kosti, dlaňovou stranou jedné ruky, druhá ruka přiložena na spodní, frekvence 100 stlačení za minutu
  Po cca 30 stlačeních kontrola dýchacích cest
  V případě potřeby uvolnění dýchacích cest
  Dýchání z úst do úst
  Resuscitace do příjezdu záchranné služby
Obnova dýchání
  Kontrola a uvolnění dýchacích cest
    Zaklonění hlavy, úder mezi lopatky, stlačení podbřišku
  Podržení nosu, dýchání z úst do úst

## Slide 47: První pomoc při střelném poranění
Záchranná služba, policie
Střelu (broky) se nikdy nesnažíme vyjmout
Zástav krvácení, zajištění základních životních funkcí
Lehčí poranění
  Zastavení krvácení, desinfekce, překrytí obinadlem
  Fixace končetiny
Hrudník
  Nebezpečí pneumotoraxu
  Polosed, na rány neprodyšný obvaz
Břicho
  Překrýt, ovázat, pokrčené nohy, do lehu
Hlava
  Ovázat, posadit
Protišoková opatření

## Slide 48: První pomoc při bezvědomí
Ztráta schopnosti reagovat na vnější podněty
Různé příčiny – pád, úder do hlavy, šok, zástava srdeční činnosti, požití cizorodých látek
Pomoc
  Zajištění životních funkcí
  Stabilizovaná poloha
  Nikdy nepodkládat hlavu
  Sledovat stav do příjezdu záchranné služby

## Slide 49: První pomoc při šoku
Netečnost, ospalost, neklid, promodralá pokožka, třas, pot, nepravidelné dýchání, nevolnost, zvracení
Různé příčiny – bolest po poranění, cizorodé látky, infekce, popáleniny, alergie na léky nebo jedy (hmyz, zmije)
Pomoc
  Stavění krvácení, zajištění psychického klidu
  Ochrana proti přehřátí nebo podchlazení
  Znehybnění zlomenin
  Sledovat stav do příjezdu záchranné služby

## Slide 50: První pomoc při úrazech pádem
Různě těžká poranění
Pády z výšky – vždy záchranná služba, nehýbat s postiženým
Nejčastější poranění
  Otřes mozku
    Bolest hlavy, zvracení, zmatenost, bezvědomí
    Protišoková opatření (5T), teplo, kontrola funkcí, lékař
  Poranění zad
    Pády na hrany, výstupky, vystouplé předměty
    Nepohybovat s poraněným (výjimka – resuscitace), obložit hlavu, 5T, kontrola funkcí, záchranná služba
  Zlomeniny, zhmožděniny – viz. dále

## Slide 51: První pomoc při zlomeninách a zhmožděninách
Uzavřená
  Nepřirozená poloha, otok, hematom, bolestivost
  Fixace končetiny
    Přes oděv, nesnažíme se narovnat
    Dlaha fixuje kloub nad a pod zlomeninou
Otevřená
  Porušení svalů a kůže, krvácení, viditelné kosti
  Primární zástava krvácení – život ohrožující
  Překrytí rány, fixace
  Protišoková opatření (5T), záchranná služba
Klouby
  Podvrknutí – studený obklad, fixace obinadlem
  Vykloubení – fixace, závěs ruky, transport k lékaři

## Slide 52: První pomoc při požití cizorodých látek a poranění oka
Cizorodé látky a jedy
  Pestrý výčet – houby, nadměrný alkohol, benzín, saponáty, kyseliny, zásady
  Pomoc – rychle vyvolat zvracení, nenechat usnout, kontrolovat životní funkce, záchranná služba
  Kontraindikace – kyseliny/mléko, zásady/voda s octem, alkohol/voda, houby/živočišné uhlí – vždy po konzultaci s lékařem
Poranění oka
  Ošetření jen při nejlehčích případech (zrnko písku)
    Opatrně vyjmout (vlhký kapesník), oční kapky
  Neodstraňovat zabodnuté předměty, překrýt zlehka gázou, vždy lékař
  Vstříknutí kapalin – výplach čistou vodou, lékař

## Slide 53: První pomoc při popáleninách a omrzlinách
Popáleniny
  1. – 3. stupeň (zarudnutí – puchýře – otevřené rány)
  Lehčí (slunce, horká voda na minimální ploše)
    Chladit chladnou vodou, nátěr vhodným prostředkem
  Těžší
    rychle ochladit chladnou vodou, sterilní překrytí, transport k lékaři
Omrzliny
  1. – 3. stupeň (bledá pokožka, mravenčení – nažloutlá pokožka, puchýře – odumřelá necitlivá tkáň)
  Lehčí
    pozvolné zahřívání na teplotu těla – v žádném případě teplá voda
  Těžší
    Pozvolné zahřívání, lékařská pomoc

## Slide 54: První pomoc při řezných, sečných a bodných ranách
Porušení tkáně, krvácení
Různé podněty i stavy
Pomoc podle stupně poranění
  Zastavení krvácení, u amputací zaškrcení
  Nevyjímat zabodnuté předměty
  Desinfekce
  Překrytí sterilní gázou
  Protišoková opatření (5T), životní funkce
  Záchranná služba

## Slide 55: První pomoc při poranění zvířetem
Pes, zvěř
  Desinfekce, sterilní krytí, lékař (vzteklina, infekce)
  Těžké případy – protišoková opatření (5T), životní funkce
Hmyz
  Ochlazení, desinfence, fenistil, zyrtec
  Alergici – léky, adrenalinová injekce – anafilaktický šok, záchranná služba
  Klíště – vyviklat, desinfikovat, kontrola u lékaře
Zmije
  Podpora krvácení masírováním okolí rány – nikdy nesát ústy
  Mírné zaškrcení nad ránou
  Transport k lékaři

## Slide 56: Lékárnička a její obsah
Povinně – automobily, pracoviště (střelnice)
Společné lovecké akce – doporučená
Obsah – pro myslivost není stanoven, lze doporučit dle autolékárničky
  Hotový sterilní obvaz 5 x 7,5 cm
  Hotový sterilní obvaz č. 2, 3, 4 – 2ks každý
  Trojcípý šátek 2x
  Nůžky
  2x zavírací špendlík
  Pryžové rukavice v chirurgickém obalu
  PVC rouška 20 x 20 cm
  Pryžové škrticí obinadlo, 70 cm
  Náplast s polštářkem, nejméně 6 ks
  Hladká náplast

## Slide 57: Děkujeme za pozornost…
Za ČMMJ připravil:
  Mgr. Josef Drmota
  josef.drmota@myslivost.cz
Ke stažení:
  www.cmmj.cz